## Slide 1
به نام خدا

## Slide 2
موضوع : نیروگاه زمین گرمایی

## Slide 3
ساختار درونی زمین:
ناپیوستگی موهوروویچیچ
ضخامت
زیر اقیانوس ها: 6 کیلومتر
در بخش های قاره ای: 30 الی 50 کیلومتر
دگرگونی های مهم در ساختار بلوری گوشته: در عمقی میان 410 الی 660 کیلومتر

## Slide 5
ایزوتوپ های اصلی که باعث گرم شدن درون زمین می شوند:
پتاسیم-40
اورانیوم-235
اورانیوم-238
توریم-232
گرما:
عواملی که باعث گرم شدن درون زمین می شوند:
1-گرمای ناشی از یکپارچگی زمین در اثر نیروی گرانشی میان اجزای آن 20%
2-گرمای تولید شده در اثر واپاشی هسته ای 80%
در مرکز زمین
دما بیش از 4000 درجۀ سانتیگراد
فشار بیش از 360 گیگاپاسکال

## Slide 6
انرژی زمین گرمایی(Geothermal Energy):
تجدیدپذیر
Geo
Therme
دلیل رسیدن حرارت از مرکز زمین به سطح آن:
1- کاهش چگالی زمین
2- خاصیت رسانایی
Geothermal
راه های رسیدن حرارت زمین به سطح آن:
1- فوران آتشفشان ها
2- چشمه های آبگرم
3- آبفشان ها
4- گلفشان ها

## Slide 7
تاریخچۀ انرژی زمین گرمایی:
مرکز زمین با عمق تقریبی 6400 کیلومتر با حرارت بیش از 4000 درجۀ سانتیگراد
موجب تشکیل و پیدایش مواد مذاب با درجۀ حرارت 650 تا 1200 درجۀ سانتیگراد در اعماق 80 تا 100 کیلومتری از سطح زمین
82 میلی وات در واحد سطح
مجموع کل اتلاف حرارت از سطح زمین معادل 42 میلیون مگاوات

## Slide 8
ب) ایران
الف) جهان
بررسی تاریخچۀ انرژی زمین گرمایی:

## Slide 9
تاریخچۀ انرژی زمین گرمایی در جهان:
1870: استخراج بخارات طبیعی آب با هدف بهره برداری از انرژی مکانیکی آن
1904: تولید برق از انرژی زمین گرمایی در لاردرلو ایتالیا
1920: حفر نخستین چاه های ژئوترمال در ژاپن و کالیفرنیا به طور همزمان
1928: استخراج سیال زمین گرمایی برای تأمین گرمایش منازل در ایسلند
1958: تولید برق از انرژی زمین گرمایی در نیوزیلند به عنوان دومین کشور فعال در این زمینه

## Slide 10
تولید برق برای اولین بار از انرژی زمین گرمایی در لاردرلو ایتالیا

## Slide 11
تاریخچۀ انرژی زمین گرمایی در ایران:

## Slide 12
1- منطقه سبلان: نواحی مشگین شهر، سرعین و بوشلی(هر سه واقع در استان اردبیل)
2- منطقه دماوند: ناحیه نونال(در پهلوی شمالی دماوند اثری از یک دهانه قدیمی
به قطر حدود 9 کیلومتر وجود دارد که امروزه رودخانه نونال در آن جریان دارد.)
3- منطقه ماکو- خوی: نواحی سیاه چشمه و قطور(واقع در استان آذربایجان غربی)
4- منطقه سهند: پنج ناحیه کوچک (جنوب استان آذربایجان شرقی)
مناطق مناسب جهت بهره برداری از انرژی زمین گرمایی در ایران(با مساحتی بالغ بر 31 هزار کیلومترمربع):
اولین اولویت جهت بهره برداری از انرژی زمین گرمایی : منطقه مشگین شهر
نواحی شمال و شمال غرب ایران در محدوده ای به وسعت 260 هزار کیلومترمربع

## Slide 13
توانمندی های حاصله در کشور در حوزۀ انرژی زمین گرمایی:
1- مراحل حفاری چاه ها
2- بهره برداری از چاه ها در دورۀ تست
3- ساخت دستگاه های مربوط به تست
4- در زمینۀ استفاده از پمپ های حرارتی
تکنولوژی نصب کویل های زمینی

## Slide 14
چگونگی ایجاد منابع زمین گرمایی

## Slide 16
عوامل اساسی تشکیل منابع زمین گرمایی:
1- منبع حرارتی((Heat Source
2- سنگ مخزن((Reservoir Rock
3- سنگ پوشش((Cap Rock
4- سیال((Fluid

## Slide 17
سنگ مخزن و سنگ پوشش

## Slide 18
1- منبع حرارتی(Heat Source):
مهمترین منبع تولید حرارت در پوستۀ زمین
واپاشی عناصر رادیواکتیو
عوامل دیگر که در تولید حرارت نقش دارند:
1- فعالیت های آذرین درونی 2- آتشفشان ها
3- فعالیت های تکتونیکی 4- فرونشینی سریع رسوبات در حوضه های رسوبی فعال
بیشترین میزان تولید حرارت:
پتاسیم-40
اورانیوم-235
اورانیوم-238
توریم-232
واپاشی سری ایزوتوپ های

## Slide 19
2- سنگ مخزن(Reservoir Rock):
سنگ های رسوبی
عواملی که در تشکیل مخازن زمین گرمایی نقش مهمی ایفا می کنند:
1- تخلخل 2- ضخامت 3- تراوائی

## Slide 20
سنگ های آذرآواری

## Slide 21
3- سنگ پوشش(Cap Rock):
سنگ رسی

## Slide 22
سنگ انیدریتی

## Slide 23
سنگ ژیپسی

## Slide 24
سنگ نمک

## Slide 25
منشأ تأمین سیالات موجود در مخازن زمین گرمایی:
1- آب های جوی(Meteoric Water)
2- آب های دانه ای(Connate Water)
3- آب های فسیلی(Fossil Water)
4- آب های ماگمایی(Magmatic Water)
5- آب های حاصل از دگرسانی و دگرگونی کانی های ناپایدار
4- سیال(Fluid):

## Slide 26
منابع انرژی زمین گرمایی:
1- منابع آب داغ(سیستم های هیدروترمال)
2- منابع بخار خشک
3- منابع تحت فشار
4- تخته سنگ های خشک داغ
5- مواد مذاب

## Slide 27
1- منابع آب داغ(سیستم های هیدروترمال):
الف) دستۀ اول: مخازن دمابالا با دمای بالاتر از 150 درجۀ سانتیگراد، مناسب برای تولید برق با تکنیک های معمولی
ب) دستۀ دوم: مخازن با دمای بین 100 الی 150 درجۀ سانتیگراد، مناسب برای تولید برق با تکنیک های پیشرفته تر باینری
ج) دستۀ سوم: مخازن دماپایین با دمای کمتر از 100 درجۀ سانتیگراد، مناسب برای کاربردهای مستقیم

## Slide 28
3- منابع تحت فشار:
عمدتاً حاوی گاز متان محلول هستند.
در عمق 3 تا 6 کیلومتری از سطح زمین یافت می شوند.
درجۀ حرارت آنها بین 90 تا 200 درجۀ سانتیگراد تخمین زده می شوند.
از آب شور (brine) تشکیل یافته اند.

## Slide 29
4- تخته سنگ های خشک داغ:
سیستم های زمین گرمایی توسعه یافته
Enhanced Geothermal System
EGS
درجۀ حرارت آب حاصل از این منابع بین 135 تا 180 درجۀ سانتیگراد است.

## Slide 30
5- مواد مذاب:
این منابع را با نام گدازه ها می شناسیم.
دارای درجۀ حرارتی بین 700 تا 2000 درجۀ سانتیگراد

## Slide 32
مکان های مناسب برای بهره برداری از انرژی زمین گرمایی:
چشمه های آبگرم
آبفشان ها
ماگما در سه منطقه می تواند به سطح زمین نزدیک شود:
1- محل برخورد صفحات قاره ای و اقیانوسی(فرو رانش)؛ مثلاً حلقۀ آتش دور اقیانوس آرام
2- مراکز گسترش؛ محلی که صفحات قاره ای از هم دور می شوند. نظیر ایسلند و درۀ کافتی آفریقا
3- نقاط داغ زمین؛ نقاطی که ماگما را پیوسته از جُبّه «گوشته» به طرف سطح زمین می فرستند و ردیفی از آتشفشان را تشکیل می دهند.

## Slide 33
حلقۀ آتش دور اقیانوس آرام

## Slide 34
ایسلند و پایتخت آن، ریکیاویک

## Slide 35
درۀ کافتی آفریقا

## Slide 36
1- سنگ های آتشفشانی جوان تر از یک میلیون سال
مهمترین نشانه های منابع زمین گرمایی:

## Slide 37
2- چشمه های آبگرم

## Slide 38
3- بخارفشان یا گازفشان

## Slide 39
4- آبفشان

## Slide 40
5- نواحی دگرسان شده

## Slide 41
6- گلفشان

## Slide 42
7- کوه های آتشفشانی فعال

## Slide 43
کاربردهای انرژی زمین گرمایی:
1- آب درمانی
2- گرم کردن داخل ساختمان ها
3- زراعت
4- آبزی پروری
5- استفاده صنعتی

## Slide 44
ریکیاویک،پایتخت کشور ایسلند

## Slide 45
پمپئی، شهری در نزدیکی ناپل در ایتالیا:

## Slide 46
برخی از کشورهایی که درحال حاضر از مخازن زمین گرمایی برای تولید الکتریسیته استفاده می کنند:
آمریکا
نیوزیلند
ایسلند
مکزیک
فیلیپین
اندونزی
ژاپن

## Slide 47
بررسی مزایا و معایب استفاده از انرژی زمین گرمایی

## Slide 48
مزایای استفاده از انرژی زمین گرمایی:
1- تمیز بودن
2- بدون مشکل بودن برای منطقه
3- قابل اطمینان بودن
4- تجدیدپذیری و دائمی بودن
5- صرفه جویی ارزی
6- کمک به رشد کشورهای در حال توسعه

## Slide 49
معایب استفاده از انرژی زمین گرمایی:
1- محدودیت مناطق مناسب
2- خارج شدن گازهای سمّی آمونیوم،بخارجیوه،آرسنیک و ایزوتوپ های رادیواکتیو
3- صرف هزینۀ بالا برای تولید انرژی
4- اثرات زیست محیطی

## Slide 50
مقایسه تأثیرگذاری انواع منابع انرژی بر محیط زیست:
منابع انرژی | حیات وحش | آلودگی هوا | تغییر اقلیم
زغال سنگ | بسیار زیاد | بسیار زیاد | بسیار زیاد
نفت | متوسط تا زیاد | متوسط تا زیاد | زیاد
گاز طبیعی | کم تا زیاد | کم تا زیاد | کم تا متوسط
بیومس | کم تا زیاد | کم تا متوسط | کم تا زیاد
باد | نزدیک صفر | نزدیک صفر | کم
خورشید | نزدیک صفر | نزدیک صفر | کم
زمین گرمایی | نزدیک صفر | نزدیک صفر | کم
هسته ای | زیاد | نزدیک صفر | کم

## Slide 51
مقایسه کلی بین انواع منابع انرژی تجدیدپذیر:
منبع انرژی | محدودیت مکانی | محدودیت زمانی | بازدهی | هزینه
باد | دارد | دارد | متوسط | ارزان تا متوسط
خورشید | دارد | دارد | کم تا متوسط | متوسط تا زیاد
زمین گرمایی | دارد | اندک | متوسط | ارزان تا متوسط
بیومس | اندک | ندارد | متوسط به بالا | متوسط
دریا و اقیانوس | دارد | دارد | کم تا متوسط | متوسط تا زیاد

## Slide 52
میزان تولید و مصرف جهانی انرژی های نو:
انواع انرژی های نو | میزان انرژی تولید شده | درصد مصرف جهانی
بیومس | 38% | 10%
برق آبی ، زمین گرمایی ، باد و خورشیدی | 18% | 4%

## Slide 53
بررسی انرژی زمین گرمایی در ایران
مناطق مستعد انرژی زمین گرمایی در ایران

## Slide 54
شواهد وجود منابع زمین گرمایی در ایران:
حضور ایران در کمربند زلزله

## Slide 55
حضور ایران در کمربند آتشفشانی

## Slide 56
پتانسیل های انرژی زمین گرمایی موجود در ایران:
ردیف | منطقه | ردیف | منطقه
1 | تفتان-بزمان | 6 | اصفهان-محلات
2 | نایبند | 7 | رامسر
3 | بیرجند-فردوس | 8 | بندرعباس-میناب
4 | تکاب-هشترود | 9 | بوشهر-کازرون
5 | خور-بیابانک | 10 | لار-بستک

## Slide 58
مشکلات و موانع اجرایی در ایران برای توسعه منابع زمین گرمایی

## Slide 59
حفر اولین چاه انرژی در ایران:
اتمام عملیات حفاری اولین چاه در پایان اردیبهشت ماه 1382
آغاز تست اولین چاه زمین گرمایی کشور در تاریخ 1383/3/9
انجام تست دومین چاه زمین گرمایی کشور در تاریخ 1383/6/17
طی 18 ماه
سه حلقۀ چاه اکتشافی با عمق های 3200 و 3176 و 2260 متر
دو حلقۀ چاه تزریقی با عمق حدود 650 متر

## Slide 60
نیروگاه زمین گرمایی

## Slide 61
نحوه کار نیروگاه زمین گرمایی:
1- حفر چاه
2- بخار،توربین را به حرکت در می آورد.
3- توربین،ژنراتور را به حرکت درمی آورد.
4- با استفاده از خطوط انتقال، الکتریسیته به شبکه برق شهری منتقل می شود.

## Slide 62
شکل هایی از نحوه انتقال انرژی زمین گرمایی به نیروگاه:

## Slide 65
نحوه تولید برق در نیروگاه زمین گرمایی:
1- چرخه تبخیر آنی:
1-1- چرخۀ تبخیر آنی یک مرحله ای با کندانسور
1-2- چرخۀ تبخیر آنی یک مرحله ای بدون کندانسور
1-3- چرخۀ تبخیر آنی دو مرحله ای
2- چرخه دو مداره:

## Slide 66
آخرین ظرفیت نصب شده نیروگاه های زمین گرمایی:

## Slide 68
دسته بندی نیروگاه های زمین گرمایی بر اساس نوع سیال خروجی از چاه های تولیدی و تجهیزات مورد استفاده در سیکل نیروگاه:
1- نیروگاه های که سیال خروجی از چاه، بخار باشد.
2- نیروگاه های که سیال خروجی از چاه، مایع داغ باشد.
3- نیروگاه های که سیال خروجی از چاه، بخار و مایع داغ باشد:
3-1- نیروگاه بخار تک‌مرحله‌ای با خروجی اتمسفر ((Single Flash Backpressure
3-2- نیروگاه بخار تک‌مرحله‌ای با کندانسور ((Single Flash Condensing
3-3- نیروگاه بخار دومرحله‌ای ((Double Flash Condensing

## Slide 69
بررسی انواع نیروگاه های زمین گرمایی:
1- نیروگاه با سیال کاملاً بخار (:(Dry Steam

## Slide 70
2- نیروگاه با سیال کاملاً مایع داغ (:(Binary
ایزوپنتان(C5H12)
ایزوبوتان(C4H10)
(نیروگاه دو سیاله)

## Slide 71
Chart: نیروگاه با سیال کاملاً مایع داغ
| ظرفیت نصب شده | میزان انرژی تولیدی | تعداد واحدهای نیروگاهی
نیروگاه با سیال کاملاً مایع داغ | 0.11 | 0.09 | 0.44

## Slide 72
نیروگاه با سیال کاملاً مایع داغ همراه با Regenerator

## Slide 73
پیشرفته ترین نوع نیروگاه با سیال کاملاً مایع با نام Kalina

## Slide 74
3- نیروگاه با سیال دوفازی (:(Steam Flash
3-1- نیروگاه بخار تک‌مرحله‌ای با خروجی اتمسفر ((Single Flash Backpressure

## Slide 75
Chart: نیروگاه بخار تک مرحله ای با خروجی اتمسفر
| ظرفیت نصب شده | میزان انرژی تولیدی | تعداد واحدهای نیروگاهی
نیروگاه با سیال کاملاً مایع داغ | 0.01 | 0.04 | 0.05

## Slide 76
3-2- نیروگاه بخار تک‌مرحله‌ای با کندانسور ((Single Flash Condensing

## Slide 77
Chart: نیروگاه بخار تک مرحله ای با کندانسور
| ظرفیت نصب شده | میزان انرژی تولیدی | تعداد واحدهای نیروگاهی
نیروگاه با سیال کاملاً مایع داغ | 0.41 | 0.42 | 0.27

## Slide 78
3-3- نیروگاه بخار دومرحله‌ای ((Double Flash Condensing

## Slide 79
Chart: نیروگاه بخار دو مرحله ای
| ظرفیت نصب شده | میزان انرژی تولیدی | تعداد واحدهای نیروگاهی
نیروگاه با سیال کاملاً مایع داغ | 0.2 | 0.21 | 0.12

## Slide 80
نوع نیروگاه زمین گرمایی | نیروگاه با سیال کاملاً مایع داغ | نیروگاه بخار تک مرحله ای با خروجی اتمسفر | نیروگاه بخار تک مرحله ای با کندانسور | نیروگاه بخار دو مرحله ای
ظرفیت نصب شده | 11% | 1% | 41% | 20%
میزان انرژی تولیدی | 9% | 4% | 42% | 21%
تعداد واحدهای نیروگاهی | 44% | 5% | 27% | 12%
آمار مقایسه ای:
این آمار نسبت به سایر نیروگاه های زمین گرمایی حاصل شده است.

## Slide 81
* نیروگاه بخار تک مرحله ای و نیروگاه دوسیاله:

## Slide 82
نوع دیگری از تقسیم بندی نیروگاه های زمین گرمایی:
1- بخار خشک
2- فلش
3- باینری

## Slide 83
نیروگاه زمین‌گرمایی مشگین‌شهر

## Slide 84
روند ساخت نیروگاه زمین گرمایی مشگین شهر:
1381: حفر اولین چاه اکتشافی زمین گرمایی مشگین شهر به صورت عمودی با عمق 3200 متر با دمایی بالغ بر 250 درجۀ سانتیگراد
1383: حفر دومین چاه اکتشافی به صورت انحرافی با عمق 3176 متر و دمای 140 درجۀ سانتیگراد
و همچنین حفر سومین چاه اکتشافی به صورت انحرافی با عمق 2260 متر و دمای 211 درجۀ سانتیگراد
از مجموع 17 چاه پیش بینی شده
11 چاه حفر شده است و
3 چاه نیز مرحلۀ آزمایش خروج بخار را با موفقیت سپری کرده است.

## Slide 86
با تشکر
غلامرضا حاجی پور